## Slide 1: FAPR: An Adaptive Approach to Link Failure Recovery in SDN with High Speed and Low Interruption Rate
Revista: Applied Sciences
Año de publicación: 2024
Cuartil: Q2
DOI: doi.org/10.3390/app14114719
Jharif Jeroffer Grandez Cama
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1
2026-2
FACULTAD DE INGENIERÍA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
Haijun Qin, Jue Chen, Xihe Qiu, Xinyu Zhang and Meng Cui

## Slide 2
Problema/Desafío
Los fallos de enlace son uno de los problemas más frecuentes en redes SDN y pueden causar interrupciones del servicio
Los enfoques proactivos recuperan rápido, pero consumen más recursos; los reactivos se adaptan mejor al estado actual de la red, pero tardan más.
“Lograr una recuperación rápida, con bajo consumo de recursos y menor interrupción de los flujos.”

## Slide 3
Propuesta
Propusieron FAPR (Flow-Aware Pro-Reactive) un esquema hibrido.
Combina recuperación proactiva + reactiva.
Selecciona backups según el tipo de flujo y estado de la red.
Dentro de FAPR:
            algoritmo optimizado de K-shortest paths
        algoritmo de eliminación de solapamientos
        algoritmo de supresión de broadcast storms
        métodos para estimar bandwidth y latency.
Fuente: Qin, H., Chen, J., Qiu, X., Zhang, X. & Cui, M. (2024), Fig. 3.

## Slide 4
¿Cómo lo Hicieron?
ANTES DEL FALLO
Recolectar estado de red
(Topología + Ancho de Banda)
Generar backups
(K-Shortest Path K=3)
Pre-instalar protección
(pro-VLAN)
FALLA DE ENLACE
Recuperación inmediata
(Backup pro-VLAN)
Análisis del controlador Flows afectados
(TCP/UDP + puertos)
Evaluar rutas
(Bandwidth + Delay)
Seleccionar backup
(Eliminar overlaps / loops)
Instalar Flow Rules
(Segunda conmutación)
Fuente: Qin, H., Chen, J., Qiu, X., Zhang, X. & Cui, M. (2024), Fig. 4.

## Slide 5
Resultados
Métrica | Resultado
Tiempo de recuperación | FAPR recuperó en < 20 ms, similar al proactivo y >65% más rápido que el reactivo.
Tasa de interrupción de flujos | FAPR logró la menor tasa de interrupción: 20% menor que el reactivo y 50% menor que el proactivo.
Reglas de backup | FAPR necesitó hasta ≈85% menos reglas de respaldo que el enfoque proactivo.
CPU y memoria | No presentó un incremento significativo frente a los otros métodos.
“FAPR mantiene la menor tasa de interrupción al aumentar la cantidad de flujos.”
Fuente: Qin, H., Chen, J., Qiu, X., Zhang, X. & Cui, M. (2024), Fig. 10.

## Slide 6
Trabajos Futuros
• Clasificación de flujos con Big Data + Machine Learning. (Clasificación de flujos)
• Mejor adaptación a topologías y redes de mayor escala. (Mayor escalabilidad)
• Evaluación de multi-controller para reducir limitaciones del controlador.(Reducir el cuello de botella del controlador)
CLASIFICACIÓN ACTUAL
TCP / UDP + Puertos
Clasificación básica
FUTURO
Big Data de flujos
Machine Learning
Clasificación más precisa
Mejor asignación de rutas

## Slide 7
Conclusión
Fortalezas | Aspectos por mejorar
Combina recuperación rápida + reasignación adaptativa. | Validación limitada a una topología más grande.
Evalúa varias métricas: tiempo, interrupción, reglas y recursos. | Solo considera fallos de un enlace.
Comparación experimental bajo condiciones controladas y repetidas. | Clasificación de flujos aún poco precisa.
Logra mejoras sin aumentar significativamente CPU y memoria. | Falta evaluar QoS y comportamiento en escenarios más diversos y reales.
La propuesta demuestra el valor de combinar rapidez de recuperación con adaptación dinámica al estado de la red.